## Slide 1: ISM v3 модуль 5: блочная система хранения
1
Notes: Добро пожаловать в блочную систему хранения
Перейдите на вкладку «Ресурсы», чтобы загрузить версию этого модуля электронного обучения в формате PDF.
Этот модуль — часть курса ISM v3, состоящего из 16 модулей.
© Корпорация EMC, 2015 г. Все права защищены. Опубликовано в России. По сведениям ЕМС информация, содержащаяся в данной публикации, является правильной на дату публикации. Данная информация может измениться без уведомления.
СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОЙ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ». КОРПОРАЦИЯ EMC НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ УСЛОВИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
Использование, копирование и распространение любых продуктов ЕМС, описанных в данной публикации, требует наличия соответствующей лицензии. Товарные знаки, логотипы и сервисные знаки (совокупно «Товарные знаки»), упоминаемые в настоящей публикации, являются собственностью корпорации EMC и других лиц. Никакие положения в этой публикации не должны рассматриваться как предоставление каких-либо лицензий или прав на использование любого товарного знака без предварительного письменного разрешения стороны, которой принадлежит этой товарный знак.
EMC, EMC² AccessAnywhere Access Logix, AdvantEdge, AlphaStor, AppSync ApplicationXtender, ArchiveXtender, Atmos, Authentica, Authentic Problems, Automated Resource Manager, AutoStart, AutoSwap, AVALONidm, Avamar, Bus-Tech, Captiva, Catalog Solution, C-Clip, Celerra, Celerra Replicator, Centera, CenterStage, CentraStar, EMC CertTracker. CIO Connect, ClaimPack, ClaimsEditor, ClaralertcLARiiON, ClientPak, CloudArray, Codebook Correlation Technology, Common Information Model, Compuset, Compute Anywhere, Configuration Intelligence, Configuresoft, Connectrix, Constellation Computing, EMC ControlCenter, CopyCross, CopyPoint, CX, DataBridge Data Protection Suite. Data Protection Advisor, DBClassify, DD Boost, Dantz, DatabaseXtender, Data Domain, Direct Matrix Architecture, DiskXtender, DiskXtender 2000, DLS ECO, Document Sciences, Documentum, DR Anywhere, ECS, elnput, E-Lab, Elastic Cloud Storage, EmailXaminer, EmailXtender EMC Centera, EMC ControlCenter, EMC LifeLine, EMCTV, Enginuity, EPFM. eRoom, Event Explorer, FAST, FarPoint, FirstPass, FLARE, FormWare, Geosynchrony, Global File Virtualization, Graphic Visualization, Greenplum, HighRoad, HomeBase, Illuminator InfoArchive, InfoMover, Infoscape, Infra, InputAccel, InputAccel Express, Invista, Ionix, ISIS,Kazeon, EMC LifeLine, Mainframe Appliance for Storage, Mainframe Data Library, Max Retriever, MCx, MediaStor Metro, MetroPoint, MirrorView, Multi-Band Deduplication,Navisphere, Netstorage, NetWorker, nLayers, EMC OnCourse, OnAlert, OpenScale, Petrocloud, PixTools, Powerlink, PowerPath, PowerSnap, ProSphere, ProtectEverywhere, ProtectPoint, EMC Proven, EMC Proven Professional, QuickScan, RAPIDPath, EMC RecoverPoint, Rainfinity, RepliCare, RepliStor, ResourcePak, Retrospect, RSA, логотип RSA, SafeLine, SAN Advisor, SAN Copy, SAN Manager, ScaleIO Smarts, EMC Snap, SnapImage, SnapSure, SnapView, SourceOne, SRDF, EMC Storage Administrator, StorageScope, SupportMate, SymmAPI, SymmEnabler, Symmetrix, Symmetrix DMX, Symmetrix VMAX, TimeFinder, TwinStrata, UltraFlex, UltraPoint, UltraScale, Unisphere, Universal Data Consistency, Vblock, Velocity, Viewlets, ViPR, Virtual Matrix, Virtual Matrix Architecture, Virtual Provisioning, Virtualize Everything, Compromise Nothing, Virtuent, VMAX, VMAXe, VNX, VNXe, Voyence, VPLEX, VSAM-Assist, VSAM I/O PLUS, VSET, VSPEX, Watch4net, WebXtender, xPression, xPresso, Xtrem, XtremCache, XtremSF, XtremSW, XtremIO, YottaYotta, Zero-Friction Enterprise Storage.
Дата редакции: август 2015 г.
Номер выпуска: MR-1WP-ISMv3BSS

## Slide 2: Обзор модуля
Описание | Этот модуль поможет слушателю понять механизмы работы блочной системы хранения. В этом модуле рассматриваются ключевые компоненты блочной системы хранения данных и их функции. В рамках модуля также приводятся сведения о выделении ресурсов хранения данных и многоуровневом хранении.
Аудитория | Заказчики, партнеры, сотрудники EMC и отраслевые специалисты (включая студентов)
Цели | По окончании этого модуля вы должны уметь: описывать компоненты блочной системы хранения; описывать традиционное и виртуальное выделение ресурсов хранения; описывать механизмы многоуровневого хранения.
2
Notes: В этом модуле рассматриваются ключевые компоненты блочной системы хранения данных. Изучаются функции каждого компонента, включая методы управления кэш-памятью и защиты данных. В этом модуле также описываются два метода выделения ресурсов хранения и рассматриваются механизмы многоуровневого хранения.

## Slide 3: Урок 1. Компоненты блочной системы хранения.
В этом уроке рассматриваются следующие темы:
компоненты блочной системы хранения;
алгоритмы интеллектуального кэширования;
механизмы защиты данных кэш-памяти.
3
Notes: В рамках этого урока изучаются компоненты блочной системы хранения, алгоритмы интеллектуального кэширования и механизмы защиты кэш-памяти.

## Slide 4: Что представляет собой блочная система хранения данных?
Это вычислительная система с блочным доступом к ресурсам хранения
Это система, которая может работать на базе вертикально или горизонтально масштабируемой архитектуры
Система состоит из двух компонентов:
  контроллер
  СХД
4
Notes: Блочная система хранения предоставляет вычислительным системам доступ на уровне блоков к томам хранения данных. В этой среде файловая система создается на базе вычислительных систем, а доступ к данным осуществляется через сеть на уровне блоков. Эти блочные системы хранения могут быть созданы на базе вертикально или горизонтально масштабируемой архитектуры. Блочная система хранения состоит из одного или нескольких контроллеров и системы хранения. Контроллеры и СХД рассматриваются ниже.

## Slide 5: Компоненты контроллера
Возможность подключения
Внешние
Внутренние
Кэш-память
Контроллер
СХД
Вычислительные ресурсы
Сеть хранения
Гипервизор
5
Notes: Контроллер блочной системы хранения состоит из трех ключевых компонентов: клиентский интерфейс, кэш-память и серверная часть. Запрос ввода-вывода передается из вычислительной системы через внешний порт и обрабатывается с помощью кэш-памяти и серверной части. Это позволяет хранить данные в СХД и извлекать их из нее. Запрос чтения может обслуживаться непосредственно из кэш-памяти, если в ней обнаружены запрошенные данные. В современных системах хранения клиентский интерфейс, кэш-память и серверная часть обычно интегрированы в единую панель (которую называют процессором СХД или контроллером системы хранения данных).

## Slide 6: Компоненты контроллера
Внешние
Порты
Внешние контроллеры
Возможность подключения
Внешние
Внутренние
Кэш-память
Контроллер
СХД
Вычислительные ресурсы
Сеть хранения
Гипервизор
6
Notes: Клиентский интерфейс обеспечивает обмен данными между системой хранения и вычислительной системой. Он состоит из двух компонентов: внешних портов и внешних контроллеров. Обычно клиентский интерфейс имеет резервные контроллеры для обеспечения высокой доступности, а каждый контроллер содержит несколько портов, которые позволяют подключать множество вычислительных систем к интеллектуальной системе хранения данных. Каждый внешний контроллер имеет логику обработки, которая обеспечивает использование соответствующего транспортного протокола, например Fibre Channel, iSCSI, FICON или FCoE для подключения к СХД. Внешние контроллеры направляют данные в кэш-память и из нее посредством внутренней шины данных. Когда кэш-память получает данные записи, контроллер отправляет сообщение с подтверждением в вычислительную систему.

## Slide 7: Компоненты контроллера
Кэш-память
Возможность подключения
Внешние
Внутренние
Кэш-память
Контроллер
СХД
Вычислительные ресурсы
Сеть хранения
Гипервизор
7
Notes: Кэш-память — это полупроводниковая память, в которую временно помещаются данные, чтобы сократить время, необходимое для обслуживания запросов ввода-вывода из вычислительной системы. Кэш-память улучшает производительность системы, изолируя вычислительные системы от СХД (жестких и твердотельных дисков). Особенно значительное повышение производительности наблюдается, когда внутреннее хранилище размещается на жестком диске. В этом случае кэш-память улучшает производительность СХД, избавляя вычислительные системы от механических задержек, связанных с вращающимися дисками или жесткими дисками. Вращающиеся диски — самый медленный компонент интеллектуальной системы хранения. Доступ к данным на вращающихся дисках обычно занимает несколько миллисекунд, что обусловлено временем поиска и вращательной задержкой. Кэш-память обеспечивает оперативный доступ к данным, для которого требуется менее одной миллисекунды. В интеллектуальных системах хранения данные записи сначала помещаются в кэш-память, а затем записываются в систему хранения.

## Slide 8: Операция чтения с использованием кэш-памяти
Данные, обнаруженные в кэш-памяти
1. Запрос на чтение
Данные, не обнаруженные в кэш-памяти
Данные, обнаруженные в кэш-памяти = попадание при чтении
Данные, не обнаруженные в кэш-памяти = промах при чтении
1. Запрос на чтение
2. Данные, отправленные в вычислительную систему
4. Данные, отправленные в вычислительную систему
2. Запрос на чтение
3. Данные, скопированные в кэш-память
Гипервизор
Гипервизор
8
Notes: Когда вычислительная система посылает запрос чтения, контроллер системы хранения данных считывает метку ОЗУ, чтобы определить доступность необходимых данных в кэш-памяти. Если запрошенные данные обнаружены в кэш-памяти, это называется попаданием в кэше считывания или попаданием при чтении, а данные отправляются непосредственно в вычислительную систему без выполнения операций во внутреннем хранилище. Это обеспечивает для вычислительной системы малое время отклика (около миллисекунды). Если запрошенные данные не обнаружены в кэш-памяти, то это называется промахом кэш-памяти. В этой ситуации данные должны быть считаны из системы хранения. Серверная часть получает доступ к соответствующему устройству хранения данных и извлекает запрошенные данные. Данные помещаются в кэш-память, а затем отправляются в вычислительную систему с помощью клиентского интерфейса. Промахи кэш-памяти увеличивают время отклика при выполнении операций ввода-вывода.
Алгоритм предварительной выборки или упреждающего чтения используется, когда применяются последовательные запросы на чтение. При последовательном запросе на чтение извлекается смежный набор связанных блоков. Несколько других блоков, которые еще не запросила вычислительная система, могут быть считаны из системы хранения и помещены в кэш-память заранее. Когда вычислительная система впоследствии запросит эти блоки, то операции чтения будут попаданиями при чтении. Этот процесс значительно сокращает время отклика для вычислительной системы. Интеллектуальная система хранения предлагает фиксированный и изменяющийся размеры предварительной выборки. При использовании предварительной выборки фиксированного размера интеллектуальная система хранения устанавливает предварительную выборку с фиксированным объемом данных. Такую выборку целесообразно использовать при одинаковых размерах блоков ввода-вывода вычислительной системы. При использовании предварительной выборки с изменяющимся размером система хранения предварительно выбирает различные объемы данных по запросу вычислительной системы. Максимальный размер предварительной выборки ограничивает количество блоков данных, которые можно предварительно извлечь, что позволяет избежать загрузки СХД операциями предварительной выборки за счет других операций ввода-вывода.
Производительность чтения измеряется коэффициентом попаданий операций чтения или частотой попаданий, которая обычно выражается в процентах. Этот коэффициент представляет собой отношение числа попаданий при чтении к общему числу запросов на чтение. Чем выше коэффициент попаданий операций чтения, тем выше производительность этих операций.

## Slide 9: Операция записи с использованием кэш-памяти
Кэш-память со сквозной записью
Кэш-память с обратной записью
Кэш-память
Кэш-память
1. Запись данных
4. Подтверждение
2. Запись данных
3. Подтверждение
3. Запись данных
4. Подтверждение
1. Запись данных
2. Подтверждение
Гипервизор
Гипервизор
9
Notes: Операции записи с кэш-памятью обеспечивают преимущества в производительности посредством прямой записи в систему хранения. Когда операция записана в кэш-память и подтверждена, она выполняется быстрее (для вычислительной системы), чем это происходит в том случае, когда операция записывается прямо в систему хранения. Последовательная запись также предлагает возможности для оптимизации, поскольку несколько небольших операций записи можно объединить для передачи в систему хранения с помощью кэш-памяти. Для выполнения операций записи с использованием кэш-памяти используются следующие методы.
Кэширование со сквозной записью. Данные помещаются в кэш-память и незамедлительно записываются в систему хранения, а в вычислительную систему отправляется подтверждение. Данные отправляются в систему хранения немедленно, поэтому риск их потери низкий. Однако время отклика операций записи увеличивается из-за операций, выполняемых системой хранения.
Кэширование с обратной записью. Данные помещаются в кэш-память, а подтверждение отправляется в вычислительную систему мгновенно. Позже данные нескольких операций записи направляются (переносятся с удалением) в систему хранения. Отклик для операций записи происходит намного более оперативно, поскольку операции записи изолированы от устройств хранения данных. Однако непереданные данные могут быть утрачены, если произойдет сбой кэш-памяти.
Кэш-память можно обойти при определенных условиях, например, если операции ввода-вывода выполняются с большими объемами данных. В этом случае, если объем запроса ввода-вывода превышает предустановленный размер (размер обособленной операции записи), то записанные данные напрямую отправляются в систему хранения, чтобы снизить нагрузку на кэш-память, вызванную использованием больших объемов данных. Это особенно полезно в средах, где ресурсы кэш-памяти ограничены, а сама кэш-память используется для произвольных операций чтения и записи малого объема. Кэш-память можно использовать как выделенную или глобальную кэш-память. При работе с выделенной кэш-памятью отдельные наборы ячеек памяти резервируются для выполнения операций чтения и записи. При работе с глобальной кэш-памятью операции чтения и записи могут использовать любой из доступных адресов памяти. Управление кэш-памятью более эффективно в рамках глобальной модели, поскольку осуществляется управление только одним глобальным набором адресов.
Глобальная кэш-память позволяет пользователям указывать процент кэш-памяти, доступной для операций чтения и записи при управлении ею. Обычно объем кэш-памяти чтения небольшой, но его следует увеличить, если работающее приложение интенсивно использует операции чтения. В других реализациях глобальной кэш-памяти соотношение между кэш-памятью чтения и кэш-памятью записи изменяется динамически в зависимости от рабочих нагрузок.

## Slide 10: Управление кэш-памятью: алгоритмы
LRU — элементы с самой большой давностью использования
  Удаляет данные, доступ к которым не выполнялся долгое время
MRU — последние по времени использования элементы
  Удаляет данные, доступ к которым осуществлялся недавно
Новые данные
Данные LRU/MRU
Кэш-память
10
Notes: Кэш-память — это важный ресурс, которым нужно уметь управлять. Несмотря на то, что современные интеллектуальные системы хранения данных оснащены большими объемами кэш-памяти, когда все страницы кэш-памяти оказываются заполненными, требуется высвобождать некоторые страницы для помещения новых данных во избежание снижения производительности. В интеллектуальных системах хранения используются различные алгоритмы управления кэш-памятью, которые позволяют в упреждающем режиме поддерживать набор свободных страниц и список страниц, которые могут быть высвобождены в случае необходимости.
Самые распространенные алгоритмы приведены в следующем списке.
LRU (элементы с самой большой давностью использования).Это алгоритм, который постоянно отслеживает доступ к данным и определяет страницы кэш-памяти, доступ к которым не выполнялся продолжительное время. LRU освобождает эти страницы или помечает их для повторного использования. Этот алгоритм основан на допущении, что данные, доступ к которым не выполнялся в течение некоторого времени, не будут запрашиваться вычислительной системой. Однако если страница содержит записанные данные, которые еще не были переданы в систему хранения, то перед повторным использованием страницы данные сначала записываются в систему хранения.
MRU (последние по времени использования элементы).Этот алгоритм работает по противоположному принципу — страницы, доступ к которым осуществлялся недавно, освобождаются или помечаются для повторного использования. Этот алгоритм основан на допущении, что данные, доступ к которым выполнялся недавно, не будут востребованы в течение некоторого времени.

## Slide 11: Управление кэш-памятью: использование уровней отсечки
Управление пиковыми нагрузками ввода-вывода осуществляется с помощью сброса
  Сброс — это процесс передачи данных из кэш-памяти на диски системы хранения
Ниже приведены три режима сброса для управления использованием кэш-памяти.
  Неактивный сброс
  Сброс на высоком уровне отсечки
  Принудительный сброс
Неактивный сброс
Сброс на высоком уровне отсечки
Принудительный сброс
100%
Высокий уровень отсечки
Низкий уровень отсечки
11
Notes: По мере заполнения кэш-памяти система хранения должна выполнять сброс «грязных» страниц (данных, записанных в кэш-память, но не записанных в систему хранения), чтобы управлять доступностью пространства. Сброс — это процесс передачи данных из кэш-памяти в систему хранения. Чтобы осуществлять управление процессом сброса, в зависимости от частоты доступа ввода-вывода и характеристик этого доступа для кэш-памяти устанавливаются высокие и низкие пороговые уровни, называемые уровнями отсечки. Высокий уровень отсечки (HWM) — это уровень использования кэш-памяти, на котором система хранения начинает сброс данных кэш-памяти на высокой скорости. Низкий уровень отсечки (LWM) — это уровень, на котором система хранения прекращает сбрасывать данные на диски СХД. Уровень использования кэш-памяти определяет применяемый режим сбрасывания. Режимы приведены ниже.
Неактивный сброс. Работа в этом режиме выполняется постоянно, с ограниченной скоростью. При этом уровень использования кэш-памяти находится между высоким и низким уровнями отсечки.
Сброс на высоком уровне отсечки. Этот режим активируется, когда использование кэш-памяти достигает высокого уровня отсечки. Система хранения выделяет некоторые дополнительные ресурсы для сбрасывания. Этот тип сбрасывания влияет на обработку операций ввода-вывода.
Принудительный сброс. Этот режим активируется при пиковых нагрузках, когда кэш-память заполняется на 100%, что значительно влияет на время отклика ввода-вывода. В режиме принудительного сброса система сбрасывает кэш-память и выделяет дополнительные ресурсы в приоритетном порядке.
Управление скоростью сбрасывания и скоростью приема операций ввода-вывода вычислительной системы в кэш-память осуществляется динамически, что позволяет оптимизировать производительность системы хранения. Контроллер в динамическом режиме автоматически регулирует входящие и исходящие операции ввода-вывода. Благодаря интеллектуальным алгоритмам сброса диски СХД получают время на обработку увеличенной нагрузки сброса за счет запаздывания подтверждений ввода-вывода вычислительной системы. Это позволяет снизить скорость входящих операций записи. Регулирование нагрузки продолжается до тех пор, пока поток входящих данных не будет соответствовать возможностям дисков базовой СХД по обработке рабочих нагрузок.

## Slide 12: Защита данных кэш-памяти
Система обеспечивает защиту данных в кэш-памяти от сбоев электропитания или при неполадках в работе кэш-памяти.
  Зеркалирование кэш-памяти
    Обеспечивает защиту данных от сбоев в работе кэш-памяти
    Каждая операция записи в кэш-память выполняется в двух различных областях на двух независимых картах памяти
  Аварийное сохранение данных из кэш-памяти
    Обеспечивается защита данных при сбоях электропитания
    В случае сбоев электропитания непереданные данные выгружаются в выделенный набор дисков, которые называются системными дисками
12
Notes: Кэш-память не сохраняет информацию при отключении питания. Поэтому сбой электропитания или сбой самой кэш-памяти приводит к потере данных, которые еще не были переданы на диск системы хранения. В таком случае риск потери данных можно снизить с помощью зеркалирования кэш-памяти и аварийного сохранения данных из кэш-памяти.
Зеркалирование кэш-памяти. Каждая операция записи в кэш-память выполняется в двух различных областях на двух независимых картах памяти. Если возникнет сбой кэш-памяти, то записанные данные будут по-прежнему надежно защищены в зеркалированной области и их можно будет передать на диск системы хранения. Считанные данные переносятся с диска системы хранения в кэш-память. Поэтому в случае сбоя кэш-памяти данные будут доступны на дисках системы хранения. Зеркалирование выполняется только для операций записи, поэтому этот метод позволяет более эффективно использовать доступную кэш-память. Зеркалирование кэш-памяти сопряжено с проблемой согласования кэш-памяти Согласование кэш-памяти означает, что данные в двух разных областях кэш-памяти должны быть идентичны в любой момент времени. Операционная среда системы хранения должна обеспечивать эту согласованность.
Аварийное сохранение данных из кэш-памяти. Проблему потери данных в результате сбоя электропитания можно решить разными способами: можно обеспечить питание для памяти с помощью аккумулятора (до восстановления электропитания) или использовать аккумулятор, чтобы записать содержание кэш-памяти на диски системы хранения. При серьезном сбое электропитания использование аккумулятора не решит проблему. Причина состоит в том, что в интеллектуальных системах хранения может потребоваться перенос больших объемов данных на несколько дисков СХД, а заряда аккумуляторов не хватит, чтобы записать все блоки данных на целевые диски СХД. Поэтому поставщики систем хранения используют набор физических дисков СХД, чтобы сделать дамп содержания кэш-памяти при сбое электропитания. Это называется аварийным сохранением данных из кэш-памяти, а диски СХД называются системными дисками. После восстановления питания данные с этих дисков СХД возвращаются в кэш-память записи, а затем записываются на целевые диски.

## Slide 13: Компоненты контроллера
Внутренние
Контроллеры серверной части
Порты
Возможность подключения
Внешние
Внутренние
Кэш-память
Контроллер
СХД
Вычислительные ресурсы
Сеть хранения
Гипервизор
13
Notes: Серверная часть обеспечивает взаимодействие между кэш-памятью и физическими дисками СХД. Она состоит из двух компонентов: внутренних портов и контроллеров серверной части. Серверная часть контролирует обмен данными между кэш-памятью и физическими дисками. Данные отправляются из кэш-памяти в серверную часть, а затем передаются на целевые диски СХД. Физические диски подключаются к портам серверной части. Внутренний контроллер обменивается данными с дисками СХД в процессе выполнения операций чтения и записи, а также предоставляет дополнительное (но ограниченное в объеме) временное хранилище для данных. Алгоритмы, выполняемые для контроллеров серверной части, обеспечивают поиск и исправление ошибок, а также функциональность массивов RAID.
Чтобы гарантировать улучшенную защиту данных и высокую доступность, системы хранения оборудованы двумя контроллерами и несколькими портами. Такие конфигурации обеспечивают альтернативный путь к физическим дискам СХД в случае сбоя контроллера или порта. Уровень надежности становится более высоким, если диски СХД также снабжены двумя портами. В этом случае каждый порт диска может подключаться к отдельному контроллеру. Несколько контроллеров облегчают балансировку нагрузки.

## Slide 14: СХД
Возможность подключения
Внешние
Внутренние
Кэш-память
Контроллер
СХД
Вычислительные ресурсы
Сеть хранения
Гипервизор
14
Notes: Физические диски СХД подключены к контроллеру СХД серверной части и обеспечивают возможность хранения данных на постоянной основе. Современные интеллектуальные системы хранения поддерживают множество дисков СХД различных типов, работающих с разными скоростями, например, Fibre Channel, SATA, SAS и твердотельные диски (SSD). Они также позволяют использовать различные сочетания твердотельных дисков, дисков Fibre Channel и SATA в одной системе хранения.
Рабочие нагрузки с предсказуемыми схемами доступа, как правило, эффективны при использовании сочетания жестких и твердотельных дисков. Если рабочая нагрузка изменяется или требуется стабильно высокая производительность для всех систем хранения, то для решения этой задачи следует использовать твердотельные диски (SSD).

## Slide 15: Урок 1. Резюме
В этом уроке были рассмотрены следующие темы:
компоненты блочной системы хранения;
алгоритмы интеллектуального кэширования;
механизмы защиты данных кэш-памяти.
15
Notes: В этом уроке рассматривались компоненты блочной системы хранения, алгоритмы интеллектуального кэширования и механизмы защиты данных кэш-памяти.

## Slide 16: Урок 2. Выделение ресурсов хранения
В этом уроке рассматриваются следующие темы.
Традиционное и виртуальное выделение ресурсов.
Расширение томов.
Маскирование томов.
16
Notes: В этом уроке рассматриваются процессы традиционного и виртуального выделения ресурсов. В ходе урока также рассматриваются механизмы расширения и маскирования томов.

## Slide 17: Обзор выделения ресурсов хранения
Существует два способа:
  традиционное выделение ресурсов хранения;
  выделение виртуальных ресурсов хранения.
Процедура назначения ресурсов хранения данных вычислительной системе зависит от требований, предъявляемых к емкости, доступности и производительности.
Выделение ресурсов хранения
17
Notes: Выделение ресурсов хранения — это процесс назначения ресурсов хранения данных вычислительным системам, который определяется требованиями к емкости, доступности и производительности.
Выделение ресурсов хранения может быть традиционным и виртуальным.
Для виртуального выделения ресурсов используется технология виртуализации, позволяющая выделять ресурсы СХД для приложений.

## Slide 18: Традиционное выделение ресурсов
Внешние
Внутренние
Кэш-память
Контроллер
Система хранения (набор массивов RAID)
Сеть хранения
ТОМ 0
ТОМ 1
ТОМ 0
ТОМ 1
Вычислительная система 1
Вычислительная система 2
Гипервизор
18
Виртуальные логические диски (тома, идентифицируются номером - LUN) повышают эффективность использования физических дисков. Вместо целого физического диска можно выделить необходимый объем на логическом томе.
В случае с RAID , LUN – часть RAID массива
Часть LUN присутствует на всех физических дисках
Notes: При традиционном выделении ресурсов хранения физические диски СХД логически объединяются в группы, использующие необходимый уровень RAID, формируя таким образом набор, называемый набором RAID.
Количество дисков в наборе RAID и на уровне RAID определяют доступность, емкость и производительность набора RAID.
Настоятельно рекомендуется создавать набор RAID из дисков подобного типа с аналогичными показателями скорости и емкости, чтобы гарантировать максимальную полезную емкость, надежность и согласованную производительность.
Например, если в наборе RAID используются диски различной емкости, то на каждом из дисков, входящих в набор, будет использован только объем, соответствующий емкости самого маленького диска. Оставшаяся емкость дисков большего размера не будет использоваться. Аналогичным образом, объединение дисков с более высокой скоростью с дисками с более низкой скоростью снижает общую производительность набора RAID.
Обычно наборы RAID имеют большую емкость, так как в них объединяются емкости отдельных дисков в наборе.
Логические устройства создаются на основе наборов RAID путем разбиения доступной емкости на части меньшего размера (которые рассматриваются как сегменты набора RAID). Эти устройства затем назначаются вычислительной системе с учетом их требований к СХД.
Логические устройства распределены между всеми физическими дисками набора.
Каждому логическому устройству, созданному на базе набора RAID, присваивается уникальный идентификатор, называемый томом (LUN). Использование томов позволяет скрыть организацию и состав набора RAID от вычислительных систем. Тома, созданные с использованием традиционных методов выделения ресурсов хранения, также называют «толстыми» томами, чтобы отличить их от томов, созданных методами виртуального выделения ресурсов.
На этом слайде изображен набор RAID, состоящий из пяти дисков СХД, который был разбит на два тома: том 0 и том 1. Эти тома затем назначаются вычислительным системам 1 и 2 с учетом их требований к СХД.
Когда том настроен и назначен невиртуализированной вычислительной системе, для идентификации тома требуется выполнить сканирование шины. Этот том будет представлен в ОС как неотформатированный диск СХД. Чтобы этот диск можно было использовать, он форматируется с помощью файловой системы, которая затем монтируется.
В среде виртуализированной вычислительной системы том назначается гипервизору, который распознает его как неотформатированный диск СХД. На этом диске настраивается файловая система гипервизора, а затем в ней создаются виртуальные диски СХД. Виртуальные диски СХД — это файлы в файловой системе гипервизора. Затем виртуальные диски СХД назначаются виртуальным машинам, для которых они имеют вид неотформатированных дисков. Чтобы виртуальный диск СХД можно было использовать в виртуальной машине, необходимо выполнить процедуру, аналогичную той, которая выполняется в невиртуализированной среде. В виртуализированной среде пространство тома может использоваться совместно несколькими виртуальными машинами.
Виртуальные машины также могут осуществлять доступ к тому непосредственно в системе хранения. При использовании этого метода весь том назначается одной виртуальной машине. Такой способ хранения данных рекомендуется, если приложения, запущенные на виртуальной машине, чувствительны к времени отклика и использование ресурса хранения совместно с другими виртуальными машинами может отрицательно повлиять на эту характеристику. Метод прямого доступа также используется, когда виртуальная машина входит в один кластер с физическим компьютером. В этом случае виртуальной машине необходимо обращаться к тому, к которому осуществляет доступ физический компьютер.

## Slide 19: Расширение логических устройств
Создается путем объединения двух или нескольких устройств
Мета том может быть объединенным или распределенным
Объединенный мета том
  Обеспечивает только дополнительную емкость, но не производительность
  Расширение выполняется оперативно, поскольку данные не перераспределяются
Распределенный мета том
  Обеспечивает емкость и производительность
  Расширение выполняется медленно, поскольку данные перераспределяются
Метод для расширения томов, которым необходима дополнительная емкость или производительность.
Мета том
Компонентное ЛУ
Компонентное ЛУ
Базовый том
Объединенный Метатом
Базовый том
Распределенный Метатом
19
Notes: Мета том — это метод для расширения томов, которым необходима дополнительная емкость или производительность.
Метатом можно создать путем объединения двух или более томов.
Метатом состоит из базового тома и одного или нескольких компонентных томов. Метатом может быть объединенным или распределенным.
Расширение путем объединения увеличивает емкость базового тома.
При таком расширении компонентные тома не обязательно должны иметь такую же емкость, как и базовый том.
Все тома в объединенном метатоме должны быть одновременно защищенными (с контролем четности или зеркалированием), либо незащищенными (RAID 0).
В одном метатоме могут сочетаться разные типы массивов RAID. Например, том RAID 1/0 можно объединить с томом RAID 5. В то же время том RAID 0 может быть объединен только с другим томом RAID 0. Расширение путем объединения выполняется быстро, но не обеспечивает дополнительной производительности.
При расширении посредством распределения данные базового тома перераспределяются между базовым и компонентными томами.
При расширении посредством распределения все тома должны иметь одинаковую емкость и уровень RAID.
При таком типе расширения производительность повышается благодаря распределению данных между несколькими дисками.
Все тома при использовании расширений обоих типов должны находиться на диске СХД одного типа: твердотельном, Fibre Channel или ATA.

## Slide 20: Виртуальное выделение ресурсов
Внешние
Внутренние
Кэш-память
Контроллер
Система хранения (пул хранения данных)
Сеть хранения
Вычислительная система 1
Вычислительная система 2
Зарегистрированная емкость вычислительной системы
10 Тбайт
3 Тбайт
Выделено
«Тонкий» том 0
Выделено 4 ТБ
10 Тбайт
Зарегистрированная емкость вычислительной системы
«Тонкий»
ТОМ 1
«Тонкий» том 0
«Тонкий» том 1
Гипервизор
20
Notes: Виртуальное выделение ресурсов позволяет создавать и предоставлять том с емкостью, превышающей выделенную физическую емкость в системе хранения.
Том, созданный с помощью виртуального выделения ресурсов, называется «тонким» томом, в отличие от традиционных томов.
При создании «тонких» томов и их подключении к вычислительной системе им не требуется выделять физические ресурсы хранения в полном объеме. После этого физические ресурсы хранения выделяются для вычислительной системы из общего пула физической емкости по требованию.
Общий пул состоит из физических дисков СХД. Общий пул в схеме виртуального выделения ресурсов аналогичен набору RAID, который представляет собой группу дисков, на базе которых создаются тома.
Как и набор RAID, общий пул поддерживает один уровень защиты RAID. Однако в отличие от набора RAID, общий пул может содержать большое количество дисков.
Общие пулы могут быть однородными (содержать диски одного типа) или гетерогенными (содержать диски разных типов, например твердотельные диски, диски Fibre Channel, SAS и SATA).
Виртуальное выделение ресурсов позволяет более эффективно распределять ресурсы хранения между вычислительными системами.
Виртуальное выделение ресурсов также делает возможным избыточное выделение, при котором суммарная емкость, предоставленная вычислительным системам, больше фактически доступной в системе хранения.
И общий пул, и «тонкий» том можно расширять без прерывания работы системы по мере роста потребностей вычислительных систем в ресурсах хранения.
В системе хранения можно создать несколько общих пулов, а общий пул может совместно использоваться несколькими «тонкими» томами.

## Slide 21: Расширение тонких томов
«Тонкий» том
«Тонкий» том
Емкость пользователя перед расширением
Добавление дисков СХД к пулу хранения данных
Пул хранения данных
Пул хранения данных
Повторная балансировка «тонкого» пула
Расширение «тонкого» тома
Емкость пользователя после расширения
Расширение пула хранения данных
Расширение «тонкого» тома
Используемая емкость
Используемая емкость
21
Notes: Пул хранения данных включает в себя физические диски, которые предоставляют физические ресурсы хранения, используемые «тонкими» томами. Пул хранения данных создается путем определения набора дисков и типа массивов RAID для этого пула. Затем из этого пула создаются «тонкие» тома (подобно тому, как традиционные тома создаются в наборе RAID). Все «тонкие» тома, созданные из пула, совместно используют ресурсы хранения данных этого пула. Добавление дисков к пулу хранения данных увеличивает емкость, доступную всем «тонким» томам этого пула. Диски можно добавлять в пул хранения данных непосредственно во время работы с инфраструктурой. Пул освобождает выделенную емкость при уничтожении «тонких» томов.
При развертывании пула хранения данных в случае внезапного добавления новых пустых дисков к уже относительно полным дискам может произойти дисбаланс данных. Этот дисбаланс устраняется путем выполнения автоматического однократного перемещения данных, называемого восстановлением баланса. Восстановление баланса пула хранения данных — это технология, позволяющая автоматически перемещать экстенты (минимальный объем физической емкости СХД, который назначается тому из пула) на физические диски СХД через весь пул, когда в пул добавляются новые диски. Восстановление баланса пула хранения данных распределяет данные по всем дискам (существующим и новым) в пуле хранения данных. Это позволяет поровну распределять данные по всем физическим дискам в пуле хранения данных, гарантируя равномерное использование каждого диска в пуле. После увеличения емкости пула хранения данных можно расширить емкость существующих томов

## Slide 22: Традиционное выделение ресурсов в сравнении с виртуальным выделением ресурсов
Виртуальное выделение ресурсов
350 Гбайт фактических данных
1650 Гбайт или 1,65 Тбайт доступной емкости
Выделено 100 Гбайт
Выделено 50 Гбайт
Выделено 200 Гбайт
«Тонкий» том 1
«Тонкий» том 2
«Тонкий» том 3
500 ГБ
550 Гбайт
800 ГБ
Система хранения данных 2 ТБ
Традиционное выделение ресурсов
350 Гбайт фактических данных
1500 Гбайт или 1,5 Тбайт выделенной неиспользованной емкости
400 Гбайт выделенной неиспользованной емкости
100 Гбайт данных
500 Гбайт выделенной неиспользованной емкости
50 Гбайт данных
200 Гбайт данных
600 Гбайт выделенной неиспользованной емкости
ТОМ 1 — 500 Гбайт
ТОМ 2 — 550 Гбайт
ТОМ 3 — 800 Гбайт
Система хранения данных 2 ТБ
Доступная емкость 150 ГБ
22
Notes: Администраторы обычно выделяют емкость СХД с учетом предполагаемых потребностей в ресурсах хранения. Это в большинстве случаев приводит к избыточному выделению ресурсов хранения, в результате чего повышаются затраты и снижается коэффициент использования ресурса хранения. Администраторы часто выделяют приложениям избыточные ресурсы хранения по различным причинам, например, чтобы избежать частого выделения ресурсов при исчерпании емкости тома или чтобы снизить количество нарушений доступности приложения. Избыточное выделение ресурсов часто приводит к необходимости приобретать дополнительные ресурсы хранения и повышает операционные издержки.
Виртуальное выделение ресурсов призвано устранить эти сложности. Виртуальное выделение ресурсов повышает коэффициент использования ресурса хранения и упрощает управление системой хранения. В примере на слайде виртуальное выделение ресурсов хранения сравнивается с традиционным выделением ресурсов.
При традиционном выделении ресурсов создаются три тома, к которым подключается одна или несколько вычислительных систем. Общая емкость системы хранения — 2 Тбайт. Выделенная емкость тома 1 — 500 Гбайт, из которых занято только 100 Гбайт, а остальные 400 Гбайт не используются. Размер тома 2 — 550 Гбайт, из которых занято 50 Гбайт, а 500 Гбайт не используются. Размер тома 3 — 800 Гбайт, из которых занято 200 Гбайт, а 600 Гбайт не используются. Суммарно в системе хранения хранится 350 Гбайт данных, а 1,5 Тбайт выделенной емкости не используется. При этом другим приложениям доступно лишь 150 Гбайт оставшейся емкости.
Рассмотрим теперь ту же систему хранения емкостью 2 Тбайт с виртуальным выделением ресурсов. В этом случае создаются три «тонких» тома тех же размеров. Однако теперь отсутствует выделенная, но неиспользуемая емкость. Суммарно в системе хранения с виртуальным выделением ресурсов хранятся те же 350 Гбайт данных, но другим приложениям доступны 1,65 Тбайт емкости, в то время как при использовании традиционного метода выделения ресурсов хранения доступны только 150 Гбайт.
Использование виртуального выделения ресурсов и «тонких» томов обеспечивает множество преимуществ, хотя для некоторых приложений целесообразнее использовать традиционные тома. «Тонкие» тома подходят для приложений, которые могут нормально функционировать при перепадах производительности. В некоторых случаях при использовании «тонкого» тома можно достичь улучшения производительности благодаря распределению данных между большим количеством дисков в пуле. В то же время, когда несколько «тонких» томов состязаются за общие ресурсы хранения данных в одном пуле и когда коэффициент использования достигает высокого уровня, производительность может ухудшиться. «Тонкие» тома обеспечивают самое эффективное использование емкости системы хранения. Они хорошо подходят для приложений, при использовании которых трудно предсказать потребление емкости хранения. Применение «тонких» томов позволяет организациям снизить энергопотребление и затраты на приобретение, а также упростить управление системами хранения.
Традиционные тома лучше подходят для приложений, требующих предсказуемой производительности. Традиционные тома обеспечивают полный контроль размещения данных и позволяют администратору создавать тома или другие группы RAID в случае необходимости одновременной обработки рабочих нагрузок. Организации, для которых эффективность использования емкости систем хранения не играет первостепенную роль, могут использовать традиционные тома.
Традиционные и «тонкие» тома могут одновременно использоваться в одной системе хранения. В зависимости от требований администратор может перемещать данные между «тонкими» и традиционными томами.

## Slide 23: маскирование логических устройств
Реализовано в системе хранения
Предотвращает несанкционированное или случайное использование томов в общей среде
Это процесс, обеспечивающий контроль доступа к данным путем определения томов, к которым вычислительная система может осуществлять доступ.
маскирование логических устройств
23
Notes: Маскирование томов — это процесс, обеспечивающий контроль доступа к данным путем определения томов, к которым вычислительная система может осуществлять доступ. Функция маскирования томов реализована в системе хранения. Она обеспечивает надлежащий контроль доступа к томам со стороны вычислительной системы, а также предотвращает несанкционированное или случайное использование томов в среде с совместным доступом.
Рассмотрим для примера систему хранения с двумя томами, на которых хранятся данные отделов продаж и финансов. Без маскирования томов каждый отдел может с легкостью просматривать и изменять данные другого отдела, что подвергает целостность и безопасность данных высокому риску. Маскирование позволяет делать тома доступными только для специально указанных вычислительных систем.

## Slide 24: Урок 2. Резюме
В этом уроке были рассмотрены следующие темы.
Традиционное и виртуальное выделение ресурсов.
Расширение томов.
Маскирование томов.
24
Notes: В этом уроке рассматривалось традиционное и виртуальное выделение ресурсов, расширение и маскирование томов.

## Slide 25: Урок 3. Многоуровневое хранение данных
В этом уроке рассматриваются следующие темы.
Многоуровневое хранение на уровне тома и элемента тома.
Многоуровневая кэш-память.
Серверное кэширование на основе флэш-памяти.
25
Notes: В этом уроке рассматривается многоуровневое хранение на уровне тома и элемента тома, многоуровневая кэш-память и серверное кэширование на основе флэш-памяти.

## Slide 26: Обзор многоуровневого хранения данных
Каждый уровень имеет разные уровни защиты данных, производительности и стоимости
Для эффективного многоуровневого хранения данных необходимо определить политики многоуровневого хранения
Многоуровневое хранение в блочных системах хранения
  Многоуровневое хранение на уровне тома и элемента тома
  Многоуровневая кэш-память
  Серверное кэширование на основе флэш-памяти
Технология формирования иерархии типов СХД и определения данных, подходящих для перемещения в систему хранения соответствующего типа, чтобы обеспечить выполнение требований к обслуживанию с минимальными затратами.
Многоуровневое хранение данных
26
Notes: Многоуровневое хранение данных — это технология создания иерархии различных типов систем хранения (уровней). Она позволяет хранить нужные данные на необходимом уровне в зависимости от требований к обслуживанию и с минимальными затратами. Каждый уровень имеет различные степени защиты данных, производительности и затрат. Например, высокопроизводительные твердотельные диски (SSD) или диски Fibre Channel можно настроить как систему хранения 1 уровня, чтобы хранить часто используемые данные, а недорогие диски SATA можно использовать как систему хранения 2 уровня, чтобы хранить на них реже используемые данные. Хранение часто используемых данных на твердотельных дисках и дисках Fibre Channel повышает производительность приложений. Перемещение реже используемых данных на диски SATA может высвободить место на высокопроизводительных дисках и сократить затраты на хранение данных. Это перемещение данных регламентируется определенными политиками многоуровневого хранения. Политика многоуровневого хранения может зависеть от частоты доступа и других параметров. Например, если политика предписывает «Переместить данные, которые не использовались в течение последних 30 минут, на нижний уровень», то все файлы, удовлетворяющие этому условию, будут перемещаться на нижний уровень.
Процесс перемещения данных с уровня одного типа на уровень другого типа обычно автоматизирован. При автоматизированном многоуровневом хранении данных рабочие нагрузки приложений отслеживаются в упреждающем режиме; активные данные автоматически перемещаются на более производительный уровень, а неактивные данные — на уровень с невысокой производительностью, но повышенной емкостью. Перемещение данных между уровнями выполняется без прерывания работы.
Существует три технологии многоуровневого хранения данных, реализованные в блочной системе хранения: многоуровневое хранение на уровне тома и элемента тома, многоуровневая кэш-память и серверное кэширование на основе флэш-памяти.

## Slide 27: Многоуровневое хранение на уровне тома и элемента тома
Многоуровневое хранение на уровне тома
  Осуществляется перемещение всего тома с одного уровня на другой
  Не обеспечивает существенную экономию затрат и повышение производительности
Многоуровневое хранение на уровне элемента тома
  Том разбивается на небольшие сегменты для выполнения многоуровневого хранения
  Обеспечивает существенную экономию затрат и повышение производительности
Уровень 0
Уровень 1
Многоуровневое хранение на уровне тома
Весь том перемещается с активными данными с уровня 1 на уровень 0, чтобы обеспечить повышение производительности
Весь том с неактивными данными перемещается с уровня 0 на уровень 1
Многоуровневое хранение на уровне элемента тома
Активные данные перемещаются с уровня 1 на уровень 0, чтобы обеспечить повышение производительности
Неактивные данные перемещаются с уровня 0 на уровень 1
Неактивные данные
Активные данные
ТОМ
ТОМ
ТОМ
ТОМ
Уровень 1
Уровень 0
27
Notes: Процесс многоуровневого хранения данных в системе хранения данных называется многоуровневым хранением данных в массиве.
Он обеспечивает эффективное использование твердотельных дисков, дисков Fibre Channel и SATA в системе и позволяет оптимизировать производительность и затраты. Цель — хранить на твердотельных дисках данные, которые используются чаще всего, перемещая реже используемые данные на диски SATA.
Перемещение данных происходит между уровнями и может выполняться на уровне тома или элемента тома. Применяя многоуровневую кэш-память, можно еще больше повысить производительность.
Как правило, многоуровневое хранение данных выполняется на уровне тома, т. е. весь том перемещается с одного уровня системы хранения на другой.
Это перемещение включает активные и неактивные данные, которые хранятся в этом томе. Этот метод не обеспечивает существенную экономию затрат и повышение производительности. Сегодня многоуровневое хранение можно реализовать на уровне элемента тома.
При многоуровневом хранении на уровне элемента тома последний разбивается на меньшие сегменты, которые распределяются по нескольким уровням. Перемещение данных с более высокой детализацией, например 8 Мбайт, значительно улучшает ценностное предложение автоматизированного многоуровневого хранения данных.
Многоуровневое хранение на уровне элемента тома позволяет эффективно перемещать активные данные на более производительные диски и менее активные данные на менее производительные диски.

## Slide 28: Многоуровневая кэш-память
Позволяет создавать вторичную кэш-память большой емкости с использованием твердотельных дисков
Обеспечивает многоуровневое хранение между кэш-памятью DRAM и твердотельными дисками (вторичной кэш-памятью)
Большинство операций чтения обслуживаются непосредственно из высокопроизводительной кэш-памяти многоуровневого хранения
Преимущества
  Улучшенная производительность при пиковой рабочей нагрузке
  Бесперебойная работа и прозрачность для приложений
Кэш-память DRAM
SSD
Кэш-память многоуровневого хранения
Уровень 0
СХД
Уровень 1
28
Notes: Многоуровневый подход также реализуется на уровне кэш-памяти. Большая кэш-память в системе хранения повышает производительность, сохраняя большой объем часто используемых данных в кэш-памяти. В результате большинство операций чтения выполняется напрямую из кэш-памяти.
Однако настройка объемной кэш-памяти в системе хранения влечет за собой большие затраты. Как вариант, можно увеличить размер кэш-памяти, используя твердотельные диски в системе хранения.
В многоуровневой кэш-памяти твердотельные диски используются для создания вторичной кэш-памяти большой емкости, что делает возможным многоуровневое хранение данных между DRAM (основная кэш-память) и твердотельными дисками (вторичная кэш-память).
Серверный кэш на базе флэш-памяти — это еще один уровень кэш-памяти, в рамках которого на сервере устанавливается флэш-карта кэш-памяти, чтобы еще больше повысить производительность приложений.

## Slide 29: Технология серверного кэширования на основе флэш-памяти
Использует интеллектуальное программное обеспечение для кэширования и флэш-карту PCIe в вычислительной системе
Значительно повышает производительность приложений
  Обеспечивает повышение производительности в случае большого количества операций чтения
  Устраняет задержки в работе сети, связанные с доступом к СХД при выполнении операций ввода-вывода
Интеллектуально определяет данные, которые целесообразно размещать в вычислительной системе на флэш-карте PCIe
Использует минимум ресурсов ЦП и памяти
  Управление флэш-памятью осуществляется с помощью карты PCIe
Флэш- карта PCIe
HBA-адаптер
Приложение
Программное обеспечение для интеллектуального кэширования
Вычислительная система
Сеть хранения
Система хранения данных
29
Notes: В технологии серверного кэширования на основе флэш-памяти применяется программное обеспечение для интеллектуального кэширования и флэш-карта PCI Express (PCIe), установленные в вычислительной системе. Это существенно повышает производительность приложений за счет сокращения задержки и повышения пропускной способности. Технология серверного кэширования на основе флэш-памяти работает как в физических, так и в виртуальных средах и обеспечивает повышение быстродействия для рабочих нагрузок с интенсивным чтением. В рамках этой технологии ресурсы ЦП и памяти вычислительной системы используются минимально, поскольку функции управления флэш-памятью делегированы карте PCIe.
Технология позволяет с помощью интеллектуальных алгоритмов определять, какие данные целесообразно разместить в вычислительной системе, на флэш-карте PCIe, поближе к приложению. Это позволяет избежать задержек в работе сети, связанных с доступом к системе хранения при выполнении операций ввода-вывода. Таким образом, для доступа к данным, которые чаще всего используются приложением, задействуются ресурсы карты PCIe, а не внутреннего хранилища. Благодаря этому система хранения может выделить большую вычислительную мощность другим приложениям.

## Slide 30: Сценарий использования — блочная система хранения в облаке
Хранение данных как услуга
Тома блочной СХД
Блочная система хранения
Экземпляры ВМ, на базе которых работают бизнес-приложения
30
Notes: Перенос приложений в облако позволяет организациям экономить средства. Чтобы обеспечить работу приложения и необходимый уровень производительности, поставщики услуг предлагают блочную систему хранения в облаке. Поставщики услуг позволяют пользователям создавать тома блочной СХД и прикреплять к ним экземпляры виртуальных машин. После прикрепления томов пользователи могут создать файловую систему на базе этих томов и запускать приложения так, как они запускаются в локальном центре обработки данных.

## Slide 31: Урок 3. Резюме
В этом уроке были рассмотрены следующие темы.
Многоуровневое хранение на уровне тома и элемента тома.
Многоуровневая кэш-память.
Серверное кэширование на основе флэш-памяти.
Сценарий использования блочной системы хранения.
31
Notes: В этом уроке рассматривалось многоуровневое хранение на уровне тома и элемента тома, многоуровневая кэш-память, серверное кэширование на основе флэш-памяти и сценарий использования блочной системы хранения.

## Slide 32: Практическая реализация концепций
EMC XtremIO
EMC VNX-F
EMC FAST VP
EMC XtremSF
EMC XtremCache
32
Notes: В разделе «Практическая реализация концепций» рассматриваются решения EMC XtremIO, EMC VNX-F, EMC FAST VP, EMC XtremSF, и EMC XtremCache.
Примечание.
Актуальную информацию о продуктах EMC см. на сайте russia.emc.com.

## Slide 33: EMC XtremIO, EMC VNX-F и EMC FAST VP
XtremIO |  | VNX-F |  | FAST VP
Горизонтально масштабируемая блочная корпоративная система хранения данных на твердотельных дисках Использует кластерную архитектуру для наращивания необходимых уровней емкости и производительности Производительная ОС XIOS управляет кластером системы хранения Упрощенное и эффективное выделение ресурсов и управление |  | Блочная система хранения с поддержкой только твердотельных дисков Cтабильная производительность и малые задержки Поддерживает блочные протоколы FC, FCoE и iSCSI |  | Выполняет многоуровневое хранение данных на уровне элементов тома Перемещение данных между уровнями определяется пользовательскими правилами Оптимизирует производительность и затраты Повышает эффективность хранения данных
33
Notes: EMC XtremIO — это горизонтально масштабируемая блочная корпоративная система хранения данных на твердотельных дисках, которая обеспечивает чрезвычайно высокую производительность операций ввода-вывода. Специально разработанная для использования преимуществ флэш-дисков, система предоставляет новый уровень производительности, простоту администрирования и усовершенствованные сервисы управления данными для приложений. Емкость и производительность горизонтально масштабируемой кластерной архитектуры наращиваются линейно в соответствии с потребностями. В системе СХД XtremIO используются высокопроизводительные модули X-Brick с высоким уровнем доступности, представляющие собой системы хранения, работающие в режиме активный/активный с отсутствием критических точек отказа. XIOS, мощная операционная система XtremIO, управляет кластером системы хранения XtremIO. XIOS обеспечивает сбалансированность системы и поддерживает максимально высокий уровень ее производительности без вмешательства администратора. Используя XtremIO, администраторы смогут повысить эффективность своей работы за счет оперативной настройки системы хранения и быстрого выделения необходимых ресурсов, а также благодаря отслеживанию состояния рабочей среды с использованием метрик в режиме реального времени.
EMC VNX-F — это блочная система хранения с поддержкой только твердотельных дисков. Она обеспечивает стабильную производительность и низкий показатель задержки для сред приложений (OLTP, RDBMS и других), виртуализацию вычислительных ресурсов и рабочих мест. VNX-F поддерживает блочные протоколы Fibre Channel, FCoE и iSCSI.
EMC FAST VP выполняет многоуровневое хранение данных на уровне элемента тома в среде с виртуальным выделением ресурсов. FAST VP автоматически перемещает более активные данные (более часто используемые данные) на уровень хранения данных с самой высокой производительностью, а менее активные данные на менее дорогостоящий уровень с меньшей производительностью. Перемещение данных между уровнями осуществляется на основе определяемых пользователями политик. FAST VP выполняет операции перемещения автоматически и без прерывания работы.

## Slide 34: EMC XtremSF и EMC XtremCache.
XtremSF |  | XtremCache
Серверная кэш-память на основе флэш-технологии Флэш-карта PCIe развертывается в вычислительной системе для улучшения производительности |  | Программное обеспечение для интеллектуального кэширования Использует EMC XtremSF для сокращения задержки XtremCache ускоряет операции чтения и обеспечивает защиту данных с помощью кэш-памяти со сквозной записью
34
Notes: EMC XtremSF — это флэш-карта PCIe, которая развертывается в вычислительной системе для динамического повышения производительности приложений за счет сокращения задержек и повышения пропускной способности. XtremSF также используется как устройство кэширования в сочетании с серверным ПО для кэширования во флэш-памяти — EMC XtremCache. XtremSF при развертывании в вычислительной системе сводит до минимума издержки сетевой системы хранения и сокращает время отклика.
EMC XtremCache — это ПО для интеллектуального кэширования, которое использует серверную флэш-технологию и кэширование со сквозной записью для повышения производительности приложений и защиты данных. XtremCache ускоряет операции чтения и защищает данные с помощью кэш-памяти со сквозной записью в сетевой системе хранения. Благодаря ПО XtremCache технология EMC FAST VP может использоваться также и в вычислительной системе — к стеку ввода-вывода добавляется еще один уровень интеллектуальных возможностей и производительности.

## Slide 35: Модуль 5. Резюме
В этом модуле были рассмотрены следующие ключевые вопросы.
Компоненты блочной системы хранения
Традиционное и виртуальное выделение ресурсов хранения
Механизмы многоуровневого хранения
35
Notes: В этом модуле рассматривались различные компоненты блочной системы хранения данных. В этом модуле также рассматривались способы традиционного и виртуального выделения ресурсов и механизмы многоуровневого хранения.
Курс завершен.

## Slide 36: ISM v3 модуль 5: блочная система хранения — тест
36

## Slide 37: Отзыв о курсе
Отправить отзыв