## Slide 1: Отказы внешних устройств: RAID
Корпорация ЕМС
От хранения данных к управлению информацией
Глава 3
Г. Гарсия-Молина, Дж. Ульман, Дж. Уидом
Системы баз данных
Глава 11

## Slide 2: План
  Категории отказов дисковых устройств
  Устойчивые хранилища
  RAID массивы
    Виды RAID массивов
    Расчет числа дисков для RAID массивов

## Slide 3: Отказы дисковых устройств
  Ситуации, связанные с отказами дисковых приводов, и способы преодоления возможных последствий.
  Категории отказов:
  Перемежающийся отказ (intermittent failure) — возникает периодически и выражается в том, что одна попытка чтения/записи сектора оказывается безуспешной, но при ее повторении операцию удается выполнить
  Отказ записи (write failure) — часто возникает из-за сбоев электропитания в момент выполнения операции записи сектора и проявляется в невозможности записи информации и считывания прежнего содержимого сектора.
  Разрушение носители (media decay) — часть сектора приходит в негодность, так что операция считывания данных из сектора не может быть выполнена ни при каких обстоятельствах и независимо от количества попыток.
  Полный отказ диска (disk crash) – внезапная поломка при которой дальнейшая эксплуатация НЕ возможна

## Slide 4: Перемежающийся отказ
Диски обычно содержат дополнительные избыточные секторы, позволяющие определить корректность считанной информации
Модель операции считывания/записи
  Функция чтения возвращает пару (w,s), где w – собственно данные, s – бит индикации состояния, свидетельствующий о том успешен ли результат операции: «истина», «ложь».
  Если в результате чтения s возвращает «ложь», то можно повторить операцию (предел -100 раз)
  Для проверки корректности операции записи можно повторно считывать записанный сектор и сопоставлять с содержимым того, что записывали. Если s – «истина», то считаем, что запись – успешна, если «ложь», то операцию записи следует повторить.
  Нельзя полностью исключить ситуацию, когда s – «истина», но считанные данные не верны. Но можно повысить вероятность того, что s корректно отражает состояние считанных данных.

## Slide 5: Контрольная сумма
Каждому сектору носителя соответствуют несколько дополнительных бит – контрольная сумма (КС), которая зависит от содержимого сектора.
Количество единиц в наборе битов данных, включая бит четности – ВСЕГДА ЧЕТНО.
Если функция чтения обнаруживает несоответствие между данными и КС, то она возвращает параметр s = «ложь», противном случае – «истина».
Есть вероятность, что данные в секторе – некорректны, а КС соответствует корректным данным. Например, изменились сразу 2 бита – КС осталась правильной. Вероятность ошибки - ½
Эту вероятность снижают увеличением битов КС.
Например, можно предусмотреть 8 битов четности по 1 на соответствующий бит каждого байта данных в секторе. Тогда вероятность ошибки 1/256.
Если использовать n независимых битов четности, то вероятность незамеченных ошибок составляет 1/2n
И если под КС отвести 4 байта, то ошибка не будет обнаружена в одном из 4 миллиардов случаев

## Slide 6: Устойчивые хранилища
Механизм контрольных сумм позволяет обнаружить ошибки чтения/записи, но не позволяет их исправить.
Вполне вероятна ситуация, когда при выполнении попытки записи выясняется, что старое значение сектора уже утрачено, а новое повторно считать не удается
Для преодоления проблемы на основе одного или нескольких дисков можно организовать так называемое устойчивое хранилище
Общая идея – хранить информацию каждого сектора в ПАРЕ. Пара представляет содержимое одного сектора Х.
Пара XL и XR соответствует сектору Х. Каждый член пары имеет достаточное количество битов четности и если операция чтения возвращает значение сектора w и s – «истина», то w верно отображает содержимое Х.
Алгоритм записи:
  Сохранить Х в XL . Если бит индикации «ложь», то повторить операцию. Если после несколько попыток не удается получить «истина», заменить XL на другой сектор
  Повторить действия для XR
Алгоритм чтения:
  Считать значение Х из XL . Если бит индикации «ложь», то повторить операцию несколько раз. Если на некоторой итерации удается получить «истина», считаем, что считанные значения из XL содержат Х
  Если попытки чтения из XL оказались безуспешными повторить действия для XR

## Slide 7: Устранение последствий ошибок
Стратегия с хранением информации в паре секторов способна обеспечить устранение последствий ошибок следующих категорий:
Разрушение носителя. Если после сохранения данных Х в секторах XL и XR один из них приходит в негодность из-за разрушения носителя и становится нечитаемым, то восстановить значение Х удается всегда, обратившись к другому уцелевшему сектору. См. алгоритм выше.
Отказ записи. Пусть в момент записи значения Х произошел кратковременный сбой системы (отключение питания). Вероятна ситуация когда значение Х в ОП утрачено, а его копия повреждена при сохранении на диск. После перезапуска системы мы сможем восстановить либо старое значение, либо новое значение Х. Возможны ситуации:
  Сбой произошел в момент записи XL . Так как до момента сбоя новые данные в XR не записывались, то можно извлечь старые корректные данные для Х
  Сбой случился после записи XL . Тогда в XL сохранилось уже новое корректное значение Х

## Slide 8: Восстановление при полном отказе диска
Полный отказ диска может наступить из-за соприкосновения головок с поверхностью диска. Если не было копии диска, то информация утрачена.
Стратегии, призванные снизить риск потери данных при поломках основаны на модели избыточности и обозначаются общим термином RAID
RAID – redundant (излишний) array of independent disks
Статистика отказов
Единичный жесткий диск имеет определенный срок службы
  Измеряется в MTBF (mean time between failure, среднее время безотказной работы)
  – 50% дисков выходят из строя ~ 10 лет
  Кривая живучести дисковых устройств
  Пример
    Если время наработки на отказ одного диска 750 000 часов, и массив состоит из 1000 дисков, то MTBF массива становится 750 000/1000 или 750 часов
Среднее время наработки на отказ – это, однако, не то же самое, что среднее время потери данных. RAID позволяет сохранять информацию даже при выходе из строя нескольких дисков.
RAID был введен для смягчения этой проблемы
RAID обеспечивает:
  Повышение работоспособности
  Более высокую доступность
  Повышение производительности

## Slide 9: Реализации RAID
  Существуют 2 реализации RAID:
  На программном уровне
  На аппаратном уровне
  У каждой реализации есть
          плюсы
          минусы

## Slide 10: Аппаратное устройство RAID
Основные функции:
Управление группами дисков и их контроль
Передача запросов на ввод/вывод между логическими и физическими дисками
Восстановление данных после сбоев
  Для операционной системы на компьютере массив выглядит как обычный диск
  Поставляется с программным обеспечением для администратора
Реализации 2-ух видов
Встроенный RAID-контроллер – плата RAID-контроллера устанавливается в компьютер, а жесткие диски подключаются непосредственно к контроллеру
  RAID контроллер работает с дисками по PCI шине
  Выпускают также материнские платы со встроенным RAID
  Плюс – снижает общую стоимость системы
  Минус – не дает гибкости, необходимой для высокотехнологичных систем
Внешний RAID-контроллер – устройство для RAID-массивов, функционирующее как интерфейс между компьютером и дисками. Он предоставляет тома дисков для хоста, а хост управляет посредством протокола.

## Slide 11: Программная реализации RAID
Реализуется в виде программы и работает как часть операционной системы
Не используются специальные контроллеры для управления RAID-массивом
  Плюсы
    ПО RAID более рентабельно в эксплуатации
    ПО RAID более просто в эксплуатации
  Минусы
    Производительность: ПО RAID снижает общую производительность системы, зависит от загрузки процессора
    Поддерживаемые уровни: не поддерживает все RAID уровни
    Совместимость с операционной системой: ПО RAID связано с ОС хоста. Изменения в ОС или ПО RAID нужно проверять на совместимость. Теряется гибкость.

## Slide 12: Компоненты RAID массива
RAID Controller
Hard Disks
Logical Array
Physical Array
RAID Array
Host

## Slide 13: Уровни RAID
0 – Распределенный массив (Striped array ) без отказоустойчивости
1 – Зеркалирование диска (mirroring)
Вложенный RAID (т.е. 1 + 0, 0 + 1 и т.д.)
3 – Параллельный доступ к массиву с выделенным диском четности
4 – Распределенный массив с чередованием независимых дисков и выделенным диском четности
5 – Распределенный массив с чередованием независимых дисков и распределенный контроль четности
6 массив с чередованием независимых дисков и двойной распределенной четностью
Notes: RAID уровни формируются на базе технологий:
распределения,
Зеркалирования,
Контроля четности.
Эти технологии определяют доступность данных и характеристики производительности
Некоторые RAID-массивы используют одну технологию, другие – несколько.

## Slide 14: Разбиение на полосы(strip) и дорожки (stripe)
Strip 1=64KB
Stripe 1
Stripe 2
Stripe=192KB
Strip
Stripe
Strip 2=64KB
Strips
Strip 3=64KB
Совокупность блоков одного диска со смежной адресацией – полоса (strip)
Совокупность полос всех дисков RAID группы – дорожка (stripe)

## Slide 15: RAID 0 – распределенный массив
1
9
5
2
10
6
3
11
7
0
Host
RAID Controller
Файл равномерно распределяется по дорожкам дискового массива
Не защищает данные
Используется там, где требуется повысить производительность ввода/вывода

## Slide 16: RAID 1 – зеркалирование диска
Block 1
Block 1
Block 1
Block 0
Block 0
Host
Block 0
RAID Controller
Улучшает скорость чтения
Скорость записи снижается
Полная избыточность, дорогостоящая технология
Обеспечивает защиту данных и быстрое восстановление
Не заменяет резервное копирование, которое фиксирует образы в определенное время
10% дисков ломается в любом году
Неприятность – поломка второго диска во время восстановления первого
Пусть замена длится 3 часа – 1/2920 года
Вероятность того, что диск выйдет из строя в момент копирования на него (1/10)*(1/2920) = 1/29200
Тогда один из 2 дисков может отказать раз в 5 лет и только один из 29200 отказов повлечет потерю данных.
То есть MTBF для RAID 1 5*29200 = 146 000 лет

## Slide 17: Вложенный RAID – 0+1 (Striping and Mirroring)
Host
Block 5
Block 4
Block 2
Block 1
Block 5
Block 4
Block 2
RAID 0
Block 1
RAID 1
Block 0
Block 3
RAID Controller
Технология сочетает :
производительность RAID 0
избыточность RAID 1
Требуют четного количества дисков – минимум -4

## Slide 18: Вложенный RAID – 0+1 (Striping and Mirroring)
RAID Controller
Block 5
Block 4
Block 2
RAID 0
Block 1
RAID 1
Block 5
Block 4
Block 2
Block 1
Block 5
Block 4
Block 2
Block 1
Host
Зеркалированная дорожка

## Slide 19: Вложенный RAID – 1+0 (Mirroring and Striping )
Host
Block 5
Block 5
Block 2
RAID 1
Block 0
Block 0
Block 2
RAID 0
Block 3
Block 3
RAID Controller
Block 1
Block 1
Block 4
Block 4
Сегментированное зеркало

## Slide 20: Вложенный RAID – 1+0 (Mirroring and Striping)
Host
RAID Controller
RAID 1
Block 1
Block 1
RAID 0
Block 4
Block 4
Block 5
Block 5
Block 2
Block 2
Block 1
Block 4
Сегментированное зеркало

## Slide 21: RAID отказоустойчивость: четность
Диск четности
1
9
5
3
11
7
0
0 1 2 3
4 5 6 7
4
6
1
7
18
Host
RAID Controller
Вычисление четности 4 + 6 + 1 + 7 = 18
Отказ одного диска:
4 + 6 + ? + 7 = 18
? = 18 – 4 – 6 – 7
? = 1
?

## Slide 22: RAID 3
Host
RAID Controller
Block 1
Block 2
Block 3
P 0 1 2 3
Block 0
Block
Parity Generated
Имеет хорошую полосу пропускания
Используется для приложений с последовательным доступом к большим объемам данных, например, потоковое видео
Всегда считывает и записывает полные дорожки данных на все диски, так как диски работают параллельно
Массив параллельного доступа со специальным диском контроля четности

## Slide 23: RAID 4
Host
Block 0
P 0 1 2 3
P 4 5 6 7
RAID Controller
P 0 1 2 3
Block 0
Block 0
Block 1
Block 5
Block 2
Block 6
Block 3
Parity Generated
Block 0
P 0 1 2 3
Block 4
Block 7
В отличие от RAID 3 можно считывать отдельные блоки, а не всю дорожку.

## Slide 24: RAID 5
Используется для обслуживания приложений средней производительности – реляционных СУБД, когда администраторы оптимизируют доступ к БД

## Slide 25: RAID 5
Host
Block 0
P 0 1 2 3
Block 7
RAID Controller
P 0 1 2 3
Block 0
Block 4
Block 0
Block 1
Block 5
Block 2
Block 6
Block 3
Parity Generated
Block 0
P 0 1 2 3
Block 4
P 4 5 6 7
P 4 5 6 7
Block 4
P 4 5 6 7
Block 4
Parity Generated

## Slide 26: RAID 6
Увеличение количества дисков в массиве и увеличение емкости дисков приводит к увеличению вероятности одновременного отказа двух и более дисков в массиве.
При потере 2 –х дисков RAID-3, 4, and 5 (с одним резервным диском) не обеспечивают восстановление.
Теория восстановления данных после отказа нескольких (основных или резервных), реализованная в схеме RAID наивысшего уровня (RAID 6) основана на теории кодов с исправлением ошибок.
Такой подход позволяет справиться с аварией любой тяжести – лишь бы количество резервных дисков оказалось достаточным.
Пример:
RAID 6 на основе кода Хэмминга обеспечивает восстановление при потере 2-х дисков

## Slide 27: RAID 6 – резервирование кодом Хэмминга
Взаимосвязи между дисками описываются матрицей
Заметим, что двоичная сумма элементов строки всегда = 0
Смысл строки: диски, помеченные в строке единицей, объединены в массив RAID 4
Матрица содержит столбцы с всевозможными наборами 3-битовых последовательностей, кроме 000
Столбцы, отвечающие дискам данных, содержат не менее 2-х единиц
Столбец, соответствующий резервному диску, имеет единицу в строке в том случае, когда этот диск содержит значения контроля четности для дисков данных, имеющих в этой строке по единице.
Биты диска 5 – это сумма по модулю 2 соответствующих битов дисков 1,2 и 3
Биты диска 6 – это сумма по модулю 2 соответствующих битов дисков 1,2 и 4
Биты диска 7 – это сумма по модулю 2 соответствующих битов дисков 1,3 и 4
Диски данных |  |  |  | Резервные диски |  | 
Диск 1 | Диск 2 | Диск 3 | Диск 4 | Диск 5 | Диск 6 | Диск 7
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 28: RAID 6 отказ 2 дисков
Так как каждый диск с данными резервирован не менее чем на двух разных резервных дисках, то отказ 2-х дисков не является фатальным.
Например, при отказе 2 –х дисков Диск 1 и Диск 2
  сначала восстанавливается Диск 1 = Диск 3 Диск 4 Диск 7
  затем восстанавливается Диск 2 = Диск 1 Диск 4 Диск 6
  Аналогично при отказе Диска 2 и Диска 3 их данные
  восстанавливаются с Диска 1, Диска 4 и Диска 6 или 7 (строка 2 или 3 таблицы)
  а затем используется восстановленный диск и Диски 1 и 5 из первой строки таблицы
  Отказ даже всех резервных дисков НЕ является ФАТАЛЬНЫМ
  Схема RAID 6 не ограничена 4-мя дисками данных.
  Общее количество дисков может быть < 2k , например 2k – 1, где k – число резервных дисков, а остальные 2k– 1 – k - это диски данных.
  Таким образом, степень резервирования возрастает ~ как log2(кол-во дисков данных)
  Для любого k > 2 (число резервных дисков) не трудно построить аналогичную матрицу, столбцы которой содержат все различные битовые вектора (кроме всех нулей), причем столбцы с единственной единицей соответствуют резервным дискам.
Диски данных |  |  |  | Резервные диски |  | 
Диск 1 | Диск 2 | Диск 3 | Диск 4 | Диск 5 | Диск 6 | Диск 7
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 29: RAID 6 и коды с исправлением ошибок
Выбор подходящей матрицы резервирования делается на основе теории кодов с исправлением ошибок.
Код длины n – это множество битовых векторов длины n, называемых кодовыми словами.
Расстоянием Хемминга между двумя кодовыми словами называется количество позиций в которых эти два слова различаются. Например, расстояние между 010010010 и 100011101 равно 6.
Минимальное расстояние кода – наименьшее расстояние Хемминга между двумя любыми кодовыми словами.

## Slide 30: RAID 6 и коды с исправлением ошибок
Если С – произвольный код длины n, то можно потребовать, чтобы соответствующие биты блоков n дисков образовывали последовательности, являющиеся словами кода С.
n дисков слово длины n таблица 1
… = 10 … 011
В простейшем случае зеркальный диск , где n=2 можно использовать код С ={00,11}, то есть одноименные биты обоих дисков должны быть одинаковы.
Если минимальное расстояние кода равно d, то система, диски которой содержат биты, образующие слова кода, способна устоять против одновременного отказа d-1 дисков.
Система с матрицей в таблице 1 имеет определяет код Хемминга с минимальным расстоянием 3. Следовательно, способна справиться с одновременным отказом 2-х дисков
1
1
0
1
0

## Slide 31
RAID | Мин дисков | Эффект. хранения данных, % | Стоимость | Скорость считывания | Скорость записи | Дополнительные расходы на запись
0 | 2 | 100 | Низкая | Отличная как при произвольном так и последовательном считывания | Отличная | Нет
1 | 2 | 50 | Высокая | Хорошая. Лучше считывания с одного диска | Хорошая. Медленнее, чем на единичном диске, поскольку каждая запись производится на несколько дисков | Приемлемые
3 | 3 | (n-1)*100/n где n = количество дисков | Средняя | Хорошая при произвольном и отличная последовательном считывании | Плохая или приемлемая при небольших записях в произвольном порядке. Хорошая при объемных последовательных записях | Большие
4 | 3 | (n-1)*100/n где n = количество дисков | Средняя | Отличная при произвольном считывании. Хорошая или отличная при последовательном считывании | Плохая или приемлемая при произвольных записях. Хорошая при последовательных записях. | Большие
Сравнение RAID’ ов

## Slide 32
RAID | Мин дисков | Эффект. хранения данных, % | Стоимость | Скорость считывания | Скорость записи | Дополнительные расходы на запись
5 | 3 | (n-1)*100/n где N = количеству дисков | Средняя | Очень хорошая для случайного чтения Хорошая для последовательного чтения | Приемлемая при произвольных записях. Замедление объясняется дополнительными расходами на запись четности. Приемлемая или хорошая при последовательной записи | Большие
6 | 4 | (n-2)*100/n где N = количеству дисков | Средняя, но больше чем RAID 5 | Очень хорошая для случайного чтения Хорошая для последовательного чтения | Хорошая для небольших произвольных записей (бывают необходимы дополнительные затраты на запись) | Очень большие
1+0 и 0+1 | 4 | 50 | Высокая | Отличная | Хорошая | Умеренные
Сравнение RAID’ ов (2)

## Slide 33: Контроль четности и производительность диска
Общий расчет накладных считываний для поддержки RAID 3 и RAID 4 c выделенным диском контроля четности.
Формула расчета контроля четности в контроллере
Ep = E1 + E2 + E3 + E4 (операции XOR)
Чтобы сохранить четность: Ep new = Ep old – E4 old + E4 new (делается 4 операции)
  Считываются блоки с 2 дисков (E4 old c D4, Ep old c P0)
  Записываются блоки на 2 диска (E4 new на D4, Ep new на P0)
  Это присуще RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6
  При этом варьируются затрагиваемые диски
Ep new
Пусть в RAID массиве на диске D4 обновился блок E4.
Тогда RAID контроллер выполняет следующий набор операций:
2 операции XOR
+
-
=
E4 old
Ep old
E4 new
P0
D1
D2
D3
D4

## Slide 34: Расчет количества дисков для RAID 1 и 5
Пример расчета нагрузки.
Пусть для некоторой информационной системы, известно что
  общее число IOPS в пиковой нагрузке составляет - 5200
  60% от них – операции считывания
Произведем расчет операций ввода/вывода, выполняемых для:
  RAID 5 = 0,6*5200 + 4*(0,4*5200)= 11440 IOPS, так как доп. расх.=4
  RAID 1 = 0,6*5200 + 2*(0,4*5200)= 7280 IOPS, так как доп. расх.=2
Если в данном примере необходимо использовать диски с максимальной рабочей нагрузкой 180 IOPS, то общая рассчитанная нагрузка определяет количество дисков.
  RAID 5 : 11440/180 = 64 диска
  RAID 1 : 7280/180 = 42 диска

## Slide 35: Горячая замена
RAID Controller
Если используется RAID-конфигурация с контролем четности, то восстановление происходит с данных уцелевших дисков (основной информации и дисков с контрольными суммами)
При зеркалировании копирование данных происходит с уцелевшего диска